Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Postfach 31 01 60 · 55062 Mainz

Generaldirektion

Wasserstraßen und

Schifffahrt

- Außenstelle Südwest -

Brucknerstraße 2

55127 Mainz

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

P-141.5-WaStrG/018

Datum

22. Juni 2015

Frau Wachsmuth

Telefon		06131 979-341

Telefax		06131 979-339

Zentrale		06131 979-0

Telefax		06131 979-155

ast-suedwest.gdws@

wsv.bund.de

www.ast-suedwest.gdws.wsv.de

vorab per Fax Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Mainzer Straße 80 65189 Wiesbaden

Umsetzung WRRL in Hessen

Bankverbindung

Bundeskasse Trier

IBAN: DE81 5900 0000 0059

0010 20

BIC: MARKDEF 1590

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den am 22.12.2014 offengelegten Dokumenten zur Umsetzung der WRRL in Hessen (Bewirtschaftungsplan 2015-2021 ohne Hintergrunddokumente, , Maßnahmenprogramm 2015-2021, Entwurf des Umweltberichts gemäß § 14 b UVPG) nehme ich wie folgt Stellung:

Allgemeines:

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Stellunnahme nicht das gemäß § 7 Abs.4 WHG erforderliche Einvernehmen der zuständigen Außenstelle der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt für die Bewirtschaftungsplanung ersetzt.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle Südwest zu allen im Entwurf des Bewirtschaftungsplans bzw. Maßnahmenprogramms vorgesehenen Maßnahmen an oder mit Bezug zu Bundeswasserstraßen im weiteren Fortgang der Umsetzung der WRRL ihr Einvernehmen erteilen muss, soweit die Verwaltungskompetenzen des Bundes berührt sind.

Maßnahmen nach WRRL an einer Bundeswasserstraße dürfen den widmungsgemäßen Zweck, sowie den für die Schifffahrt erforderlichen Zustand der Bundeswasserstraße und somit die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs nicht beeinträchtigen.

Bezüglich des Chapeau-Kapitels der FGG Rhein erfolgt die Stellungnahme direkt gegenüber der FGG.

Zu dem Entwurf des Bewirtschaftungsplans inklusive Maßnahmenprogramms für das Land Hessen habe ich aus Sicht der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle Südwest, sowie den nachgeordneten Wasser- und Schiffahrtsämtern im Bereich Südwest folgende Anmerkungen:

Bewirtschaftungsplan 2015-2021

Kap. 2.3.3.3 Großschiffahrt

In der Tabelle 2-7 ist die Lahn nicht aufgeführt. Die Tabelle 5-4 im Kapitel 5.2.3 führt die Lahn auf (Schifffahrt im Wasserkörper Lahn/Gießen).

Zur Klarstellung weise ich darauf hin, dass die Schifffahrt nicht bis Gießen, sondern nur bis Wetzlar geht.

Kap. 5.2.3.2 Schifffahrt

Bewirtschaftungsziele Schifffahrtstraßen

„Wesentliche Bewirtschaftungsziele für die Schifffahrtsstraßen sind die strukturelle Aufwertung der Uferzonen (Schaffung wellenschlaggeschützter und durchströmter Zonen), die Anbindung der verbliebenen Auenbereiche und die durchgängige Anbindung von Seiten- und Nebengewässern.“

Bei der Planung und Umsetzung dieser Bewirtschaftungsziele ist den Belangen der Schifffahrt Rechnung zu tragen.

„Bei den staugeregelten Flüssen Neckar und Main kommen noch die Herstellung der linearen Durchgängigkeit an den Staustufen und die Realisierung von Fischschutzmaßnahmen sowie – soweit möglich – die Verringerung der Rückstaulängen dazu.“

Eine Verringerung der Rückstaulängen unter Beibehaltung der Stauziele ist aus meiner Sicht nicht möglich.

Neckar WK BW 4-05

Für den Neckar gehören zu den Bewirtschaftungszielen

- die verbesserte Anbindung der wenigen flachen Uferbereiche

- der Rückbau der Uferbefestigungen sowie

- die Herstellung der auf- und abwärtsgerichteten Durchgängigkeit.

Ob die angestrebte Umsetzung der Maßnahmen auf einem Drittel der Strecke umsetzbar ist, scheint aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und bestehenden Anlagen mehr als fraglich.

Das „Priorisierungskonzept – Durchgängigkeit Bundeswasserstraßen“ (BMVBS 2012) wird derzeit fortgeschrieben. Die Fischaufstiegsanlagen in Neckarsteinach und Hirschhorn sind von Seiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für die 3. Umsetzungsphase vorgeschlagen worden. Die Umsetzung erfolgt demnach nach 2021.

Rhein

Zu den Bewirtschaftungszielen für den Rhein:

Eine verbesserte Anbindung von Altrheinarmen zur Durchströmung bewirkt in der Regel einen Abflussverlust und eine Wasserspiegelabsenkung im Rhein, daher haben diese Maßnahmen je nach Abflusssituation nachteilige Auswirkungen auf die Schifffahrt.

Bezüglich der Schaffung wellenschlaggeschützter Bereiche durch die Optimierung von Buhnen und Buhnenfeldern sowie Längswerken ist anzumerken, dass dies nur in äußerst geringem Umfang möglich ist. Einerseits sind diese Bauwerke Niedrigwasserbuhnen und nicht durchgängig vorhanden und zum anderen können topographische Gegebenheiten (z.B. zu geringe Breite des Flusses) dies unmöglich machen. Veränderungen der Regelungsbauwerke ergeben immer hydromorphologische Veränderungen (Anlandungen, Geschiebeumlagerungen). Grundsätzlich ist daher vorher zu untersuchen, ob Auswirkungen auf die Schifffahrt entstehen.

Eine Absenkung der Betriebswege soll ein früheres Ausufern des Rheins bewirken. Bei Überströmung der Betriebswege können diese nicht mehr genutzt werden. Die Unterhaltung wird eingeschränkt, die Betriebswege stehen nicht mehr als Rettungswege zur Verfügung. Durch den Abflussverlust im Rhein sind nachteilige Auswirkungen auf die Schifffahrt zu befürchten. Einer Absenkung der Betriebswege kann nicht zugestimmt werden.

Ein aktiver Rückbau von Uferbefestigungen wird zurzeit nicht betrieben. Diese werden der Sukzession überlassen.

Ein Rückbau der Uferbefestigung im Bereich der ehemaligen NATO-Rampen ist grundsätzlich abzulehnen. Diese Übergänge werden für Unterhaltungszwecke (z.B. Umschlag von Wasserbausteinen) benötigt. Sie sollen für Schwerlastverkehr vorgehalten und entsprechend unterhalten werden. Die Notwendigkeit wird durch den Betrieb der Notfährverbindung zwischen Budenheim und Walluf (ehemalige NATO-Rampe) aufgrund der Sperrung der Schiersteiner Brücke bestätigt. Zudem werden die Rampen regelmäßig von der Sport- und Freizeitschifffahrt genutzt.

Bezüglich der alternativen Ufersicherung an der Pilotstrecke bei Lampertheim liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Kap. 7.1.1.1 Hydromorphologie

Fraglich ist, warum Maßnahmen an Bundeswasserstraßen nicht erfasst sind. Dies ist ein Widerspruch zu den Steckbriefen im Maßnahmenprogramm, in denen auch Maßnahmen an Bundeswasserstraßen monetär bewertet sind.

Kap. 7.2.1.1 Hydromorphologie

„Eine konkrete und unmittelbare Planung und Realisierung von Maßnahmen erfolgt i.d.R. durch die Unterhaltungspflichtigen oder andere am Gewässer Aktive sowie sonstige Planungsträger.“

Die konkrete Planung und Realisierung von Maßnahmen ist nicht Aufgabe der WSV. Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele, wie oben genannt, stellen i.d.R. Ausbaumaßnahmen dar und sind nach der Rechtsauffassung des Bundes nicht von der WSV umzusetzen. Die WSV führt nur eindeutig dem Unterhaltungsbereich zuzuordnende wasserwirtschaftliche Maßnahmen durch.

Kap. 7.3.5 Maßnahmen bezüglich Entnahmen und Aufstauungen, Begrenzung der Entnahme und der Aufstauung:

Eine Pflicht zur Errichtung eines Fischpasses bei einer vorhandenen oder neu zu errichtenden Stauanlage an einem Oberflächengewässer besteht hinsichtlich der Zulässigkeit des fortlaufenden Betriebs oder des Neubaus der Stauanlage dann, soweit die Herstellung der Durchgängigkeit erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG  zu erreichen.

Ist mit der Handlungsanweisung bzw. der verwaltungsinternen Regelung die "Regelung über den in einem Fließgewässer zu belassenden Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser" vom 12. Dezember 2007 (StAnz. 52/2007 S. 2775) gemeint? Diese ist nach Recherchen am 21. Dezember 2012 außer Kraft getreten. Eine aktuellere Fassung ist mir leider nicht bekannt. Bitte übermitteln Sie mir eine aktuelle Fassung, sofern diese vorliegt

Kap.7.4.1 Maßnahmen zu verschiedenen Belastungsarten

Morphologische Veränderungen

„Viele der Maßnahmen zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung sowie zur Umgestaltung von Wanderhindernissen lassen sich im Rahmen der Gewässerunterhaltung durchführen, ohne dass es einer wasserrechtlichen Planfeststellung / Plangenehmigung für einen Gewässerausbau bedarf.“ (siehe auch Zusammenfassung in Kapitel 12)

„Die Maßnahmen wurden von den am Prozess Beteiligten, wie der WSV, den Kommunen und den Regierungspräsidien, hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit eingeschätzt….“

Bei den Maßnahmen, die bei den konkreten Bewirtschaftungszielen für den Rhein aufgeführt sind, handelt es sich im Wesentlichen um wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen. Nach der Rechtsauffassung des Bundes obliegt dem Bund an Bundeswasserstraßen nur die Verpflichtung zur wasserwirtschaftlichen Unterhaltung.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass zur Vorbereitung des zweiten Bewirtschaftungszyklus keine Gespräche zur Umsetzbarkeit von Maßnahmen mit den Wasser- und Schifffahrtsämtern stattgefunden haben. Ausnahme waren Gespräche zu den hessischen Altrheinen. Letzte Gespräche gab es 2008 bei der Aufstellung des 1. Bewirtschaftungsplans. Die Maßnahmen an Bundeswasserstraßen bedürfen daher einer weiteren ortsbezogenen detaillierten Prüfung.

Kap. 8.1 Oberflächengewässer

Programm: Hydrolomorphologisches Maßnahmenprogramm für den Rhein in Hessen

„Es wurden die Maßnahmen ausgewählt, die offensichtlich keine signifikant negativen Auswirkungen auf die spezifizierten Nutzungen des Mains und des Rheins (Schifffahrt…) oder die Umwelt im weiteren Sinn haben. Die Maßnahmen wurden vor dem Hintergrund der am Main und Rhein bestehenden Rahmenbedingungen und Restriktionen mit den wichtigsten Akteuren (WSV, Kommunen, Fischereiverbände, Naturschutz- und Forstbehörden) abgestimmt.“

Zur Maßnahmenauswahl und Abstimmung mit den wichtigsten Akteuren:

Eine konkrete Abstimmung mit den WSV-Ortsbehörden fand in den letzten Jahren nicht statt (s.o.)

Kap. 13.2, Hydromorphologische Belastungen, S. 298:

Wieso wurde die Gewässerstruktur im Zeitraum Oktober 2012 bis Juni 2013 exklusive der Bundeswasserstraßen erhoben?

Anhang 1-3

Fließgewässertyp für Neckar:    „Typ 10: Ströme des Mittelgebirges“

Richtiger wäre es „Typ 10: Kiesgeprägte Ströme“. Kiesgeprägte Ströme gehören zwar zu den Fließtypen des Mittelgebirges, der Typ 10 heißt aber richtig „Kiesgeprägte Ströme > 10.000 Km2“. In Anlage „K4 Oberflächengewässer Gewässertypen“ zum BWP Flussgebietseinheit Rhein (k4_2000_de.pdf) wird der Neckar auch als „Kiesgeprägte Ströme > 10.000 Km2“ bezeichnet.

Anhang 1-23

Übersicht Wanderhindernisse:

Es werden zwei Wanderhindernisse am Rhein dargestellt. Eine Rückfrage bei dem RP Darmstadt hat ergeben, dass der Zufluss des Stockstadt-Erfelder Altrheins bei km 468,400 und das Durchlassbauwerk als Zufluss des Ginsheimer Altrheins bei km 487,0 gemeint sind. Konkrete Planungen sind der WSV nicht bekannt. Eine Betroffenheit liegt bezüglich des Durchlassbauwerks vor, da dies auf einem WSV-Grundstück liegt. Falls größere Wassermengen aus dem Rhein entnommen werden sollen, sind die Auswirkungen auf die Bundeswasserstraße zu betrachten.

Anhang 2-10

Spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen (S.13)

Es wird kein Maßnahmenträger genannt. Die meisten der aufgeführten Maßnahmen erfüllen den Tatbestand einer wasserwirtschaftlichen Ausbaumaßnahme. Die WSV sieht sich nur in der Verantwortung für die wasserwirtschaftliche Unterhaltung.

Unabhängig von der Trägerschaft ist zu beachten, dass hydromorphologische Maßnahmen vorab bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu untersuchen sind. Eine detaillierte Untersuchung der Auswirkungen ist bei konkreten Planungen durchzuführen.

Maßnahmenprogram 2015-2021

Kap. 1.3 Vorgehensweise zur Aufstellung des Maßnahmenprogramms

Zur Beteiligung der WSV:

Es erfolgte im aktuellen Bewirtschaftungszyklus keine Beteiligung der Wasser- und Schifffahrtsämter. Das WSA Koblenz wurde 2009 an der Erarbeitung von Maßnahmen für die mittlere Lahn beteiligt. Die damals aufgeführten Maßnahmen wurden nicht in allen Punkten von der WSV mitgetragen. Maßnahmenpläne für den Bereich der hessischen Lahn sind dem WSA Koblenz nicht bekannt.

Kap. 3.1.2.1 Morphologische Veränderungen

Tabelle 3-1

Zu den speziellen Maßnahmen an Bundeswasserstraßen:

Die speziellen Maßnahmen an Bundeswasserstraßen sind nicht verortet, sondern werden im Anhang 3 pauschal den Wasserstraßenabschnitten zugeordnet.

Mangels konkreter örtlicher Zuordnung kann eine Beurteilung dieser Maßnahmen nicht erfolgen.

Zu Maßnahmengruppe 1: Es ist unklar, nach welchen Kriterien die Bereitstellung von Flächen erfolgen soll.

Zu Maßnahmengruppe 6: Es handelt sich um Maßnahmenarten, die erhebliche hydraulische Auswirkungen haben können. Die Machbarkeit ist unter Einbeziehung der BAW bzw. BfG zu überprüfen.

Für die in der Tabelle 3-1 genannten speziellen Maßnahmen sind jedoch allgemein die folgenden Randbedingungen zu nennen:

•	Gezielte Baggergutunterbringung in tiefere Gewässerabschnitte

Das Baggergut wird im Bereich von Kolken unter Berücksichtigung kurzer Transportwege und Minimierung des Unterhaltungsaufwandes nach Vorgabe des WSA eingebracht. Seitens der WSV findet eine Geschiebebewirtschaftung statt.

•	Entfernung von Uferverbau oberhalb der Mittelwasserlinie, 
	Gerinneaufweitung oberhalb der Mittelwasserlinie

Generell kann eine Uferentsteinung eine Gefährdung des Betriebsweges bedeuten, insbesondere dann, wenn die Maßnahmen nicht im Gleithangbereich vorgesehen sind. Durch die Entsteinung und Gerinneaufweitung kommt es u. a. bei Hochwasserabflüssen zu Uferabbrüchen und damit zum Verlust des befestigten Betriebsweges. Zusätzlich kann sich je nach örtlichen Randbedingungen das Material in der Fahrrinne ablagern und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs führen.

•	Anlegen von Gewässerentwicklungsstreifen an Bundeswasserstraßen

Es ist zu berücksichtigen, dass Betriebswege und die Ufersicherungen grundsätzlich erhalten bleiben müssen. Ebenso sollte die Fahrrinne möglichst weit vom Ufer entfernt sein, damit Entwicklungsmöglichkeiten ohne Beeinträchtigung der Schifffahrt möglich sind und der Wellenschlag minimiert wird. Im Prallhang ist eine Entwicklung von Kies und Sandufern unwahrscheinlich. Aus Gründen des Hochwasserschutzes wird der Uferbewuchs alle 3 - 5 Jahre zurückgeschnitten.

•	Nutzung des bisherigen Ufers, befestigten Ufers als „schützende 	Uferlinie“

Bei diesem Punkt ist nicht klar, wie die Veränderungen des Ufers aussehen sollen.

•	Verwendung von Lebendbaumaßnahmen

Einzelne Lebendbaumaßnahmen werden an der Versuchsstrecke Lampertheim am Rhein erprobt. Endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor. Wenn diese Bauweisen sich bewährt haben, können sie in Bereichen mit ähnlichen Belastungen verwendet werden. Andere Lebendbaumaßnahmen müssen zuvor erprobt werden.

•	Neubau von Buhnen/ Längswerken, Rückbau von Buhnen (mit

Dynamisierung der Ufer)

Hier wird in das Regelungssystem des Flusses eingegriffen. Hydromorphologische Veränderungen (Wasserspiegelverfall, Anlandungen) sind vorab zu untersuchen.

Bei der Rücknahme der Buhnen und der gewünschten Dynamisierung der Ufer ist zu berücksichtigen, dass die Standsicherheit von Buhnen i.d.R. nur mit funktionierender Uferbefestigung gewährleistet werden kann. Daher ist ein Rückbau insbesondere im Bereich der Buhnenwurzeln nicht möglich. Auch Hektometer und Schifffahrtszeichen müssen gesichert bleiben.

•	Optimierung von Buhnen und Buhnenfeldern und Optimierung von 	Längswerken

Hier wird in das bisherige Regelungssystem des Flusses eingegriffen. Hydromorphologische Veränderungen sind vorab zu untersuchen und dürfen keine nachteiligen Wirkungen auf die Schifffahrt und die Unterhaltung haben.

•	Absenken oder Verlegung des (Betriebs)weges

Generell müssen Betriebswege erhalten bleiben, da sie wichtige Rettungswege darstellen und der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs dienen. Absenkungen der Betriebswege können daher nicht hingenommen werden, da sie die Nutzung einschränken. Alternativ ist jedoch das Erstellen eines Durchlasses denkbar.

Eine Verlegung des Betriebsweges ist im Einzelfall zu prüfen. Nutzungen dürfen dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

•	Einstellen/ Einschränken der Freizeitschifffahrt (außerhalb der ver-	kehrlich bedeutsamen Bereiche)

Am Hauptrhein wie in den Altrheinarmen herrscht eine hohe Nutzung an Freizeitschifffahrt. Einer Einschränkung oder Einstellung wird die WSV nicht zustimmen. Im Übrigen weise ich auf § 5 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) hin, wonach jedermann im Rahmen des Schifffahrtsrechts einschließlich des Schifffahrtsabgabenrechts sowie der Vorschriften des WaStrG die Bundeswasserstraßen mit Wasserfahrzeugen befahren darf.

•	Schaffung störungsarmer Zonen

Die ungenügende Beschreibung der Maßnahme lässt eine grundsätzliche Beurteilung nicht zu.

Grundsätzliche Anforderungen an Strukturmaßnahmen

Zu den spezifischen Anforderungen, die bei Strukturmaßnahmen aus WSV- Sicht grundsätzlich einzuhalten sind, gehören insbesondere folgende Aspekte:

- Alle Strukturmaßnahmen sind grundsätzlich so zu gestalten, dass auch längerfristig keine Konflikte zwischen den ökologischen Aspekten aus Bau, Bestand und Entwicklung der Maßnahmen und dem durchgehenden Schiffsverkehr zu erwarten sind. Für den Neckar gilt dies insbesondere auch im Hinblick auf den künftigen Verkehr mit dem 135 m-Schiff.

- Die Uferlinie muss bis zum Erreichen des höchsten Schifffahrtswasserstandes (HSW) für die Schifffahrt erkennbar bleiben. Hierzu sind gegebenenfalls technische Einrichtungen (Radarstangen o.a.) zu installieren.

- Die Maßnahmen sind zu überwachen und unterhalten.

Zum Rhein allgemein:

Die Anbindung von Altrheinen / Nebengewässern wurde im ersten Bewirtschaftungsplan genannt und wird hier als Grundsatz wiederholt.

Es ist generell eine Wasserentnahme möglich, jedoch nur nach Durchführung einer Einzelfallprüfung, die sicherstellt, dass die Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs nicht beeinträchtigt wird. Hierzu sind ggf. hydraulische Untersuchungen notwendig, die u. a. Aufschluss über Wasserspiegeländerungen, Strömungsänderungen bei NW/MW und eventuelle Veränderungen hinsichtlich der Morphologie im Rhein geben. Ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Schifffahrt, ist eine Anbindung ab GLW grundsätzlich denkbar. Abweichungen davon können nur im Einzelfall und bei entsprechendem Nachweis erteilt werden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs sind die Betriebswege bei Anbindungen zu erhalten. Dementsprechend ist der Anschluss der Altgewässer grundsätzlich durch den Einbau von Durchlässen bzw. durch den Bau von Brücken herzustellen. Ausnahmen bilden ggf. Naturschutzgebiete, in denen keine Betriebswege verlaufen und Nutzungen z. B. Dritter nicht dagegen sprechen.

Zur Lahn allgemein:

Ein Teil der Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie scheint für die Lahn unter Beibehaltung des Verkehrs (Wassertourismus) nicht möglich.

Zum Neckar allgemein:

„Die Maßnahmen zur Entwicklung der gewässerökologisch notwendigen Strukturen sind i.d.R. auf 35 % der gesamten Gewässerlänge umzusetzen.“ (siehe Kapitel 3).

Den Hintergrunddokumenten ist zu entnehmen, dass sich alle Maßnahmengruppen über den gesamten hessischen Neckar erstrecken (siehe Anlage 4). Die genauen Bereiche sind nicht festgelegt. Es ist anzuzweifeln, ob im hessischen Bereich des Neckars der Umfang von 35% umsetzbar ist.

Tabelle 3-2

Diese neuen zusätzlichen Maßnahmenarten sind für den Bereich der WSV nicht bekannt.

Die Maßnahmenarten sind generell unkonkret und lassen nicht erkennen, welche konkreten Projekte zu erwarten sind. (Bsp. Reduzierung der Wasserentnahme für die Schifffahrt).

Kap. 3.1.2.1 Morphologische Veränderungen

Umsetzung der Maßnahmen

Zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgte keine Kommunikation (s.o.)

Die WSV erstellt keine gewässerökologischen Unterhaltungspläne im Sinne der WRRL. Jedoch berücksichtigen die Unterhaltungspläne der WSV die Belange der WRRL.

Für die Lahn liegt ein Unterhaltungsplan des WSA Koblenz vor. Ob dieser bei der Erstellung der Unterlagen nach WRRL berücksichtigt wurde, ist unklar.

„Viele der Maßnahmen zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung sowie zur Umgestaltung von Wanderhindernissen lassen sich im Rahmen der Gewässerunterhaltung durchführen, ohne dass es einer wasserrechtlichen Planfeststellung / Plangenehmigung für einen Gewässerausbau bedarf.“

s.o.

Abb. 3-5

Karten mit Maßnahmenvorschlägen wurden im letzten Bewirtschaftungszyklus auch für die Lahn abgestimmt. Dem WSA Koblenz ist jedoch keine „Endfassung“ dieser Pläne für die Lahn zugegangen. Im aktuellen Bewirtschaftungszyklus wurden keine Maßnahmen abgestimmt.

Kap.5.2

„Die Finanzierung erfolgt durch die zuständigen Maßnahmenträger…“

Der Bund als Gewässereigentümer ist nur zuständig für die wasserwirtschaftliche Unterhaltung.

Anhang 3

Ergebnistabelle Maßnahmenprogramm Oberflächengewässer

In der Tabelle sind für die Wasserkörper Mittelrhein, Mittlerer Oberrhein und Unterer Oberrhein in der Spalte „Maßnahmengruppen Struktur“ verschiedene Maßnahmen aufgeführt, die Auswirkungen auf den für die Schifffahrt erforderlichen Zustand der Bundeswasserstraße oder des Verkehrs auf der Wasserstraße haben können. Zu den Maßnahmen sind nur Angaben zur Fläche und Länge gemacht. Eine örtliche Zuordnung ist nicht möglich. Somit können die Maßnahmen nicht konkret beurteilt werden.

Anhang 9

Mittelrhein:

Für die hier angegebenen Streckenbereiche ist anhand der Kurzbeschreibung eine Beurteilung nicht möglich. Aufgrund der hohen Abstraktion kann nicht geprüft werden, ob es sich um die im ersten Bewirtschaftungszyklus abgestimmten Maßnahmen handelt.

Teilweise (Maßnahmennummern 73232, 73248, 73256) wird der Bund als Hauptakteur genannt obwohl es sich teilweise um wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen handelt, für die der Bund nicht zuständig ist (s.o.).

Mittlerer Oberrhein:

Für die hier angegebenen Streckenbereiche ist anhand der Kurzbeschreibung eine Beurteilung nicht möglich. Aufgrund der hohen Abstraktion kann nicht geprüft werden, ob es sich um die im ersten Bewirtschaftungszyklus abgestimmten Maßnahmen handelt.

Teilweise (Maßnahmennummern 73274, 73350, 73354, 73358, 73374) wird der Bund als Hauptakteur genannt obwohl es sich teilweise um wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen handelt, für die der Bund nicht zuständig ist (s.o.).

Die Kilometrierung scheint nicht richtig zu sein. Z.B. wird bei der Buhnenumgestaltung teilweise auf Bereiche verwiesen, in denen keine Buhnen vorhanden sind. Zu den Koenzen-Papieren (Hintergrunddokumente) passt die Kilometrierung auch nicht.

Ginsheimer Altrhein:

Bei der Maßnahme Nr. 73636 wird der Bund als Hauptakteur genannnt, obwohl dieser Altrhein nicht mehr Bundeswasserstraße ist und an das Land Hessen abgegeben wurde.

Stockstadt-Erfelder Altrhein

Der Altrhein Stockstadt-Erfelden ist von AR-km 0,0-9,8 Bundeswasserstraße. Bei den dargestellten Maßnahmen ist unklar, ob sie in den Bereich der Bundeswasserstraße fallen.

Unterer Oberrhein

Für die hier angegebenen Streckenbereiche ist anhand der Kurzbeschreibung eine Beurteilung nicht möglich. Aufgrund der hohen Abstraktion kann nicht einmal geprüft werden, ob es sich um die im ersten Bewirtschaftungszyklus abgestimmten Maßnahmen handelt.

Teilweise (Maßnahmennummern 73568 und 73582) wird der Bund als Hauptakteur genannt obwohl es sich teilweise um wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen handelt, für die der Bund nicht zuständig ist (s.o.).

Lahn

DEHE_258.1 Lahn/Limburg

DEHE_258.2 Lahn/Weilburg

DEHE_258.3 Lahn/Gießen

Es konnte keine abschließende Übereinstimmung zwischen den o.g. Maßnahmensteckbriefen und den im hessischen WRRL-Viewer aufgezeigten Maßnahmen hergestellt werden. Dies lag an fehlenden Flusskilometern bzw. daran, dass nicht alle im Viewer dargestellten Maßnahmen über die Maßnahmennummern aufgerufen werden konnten. Es wurden daher nur die Maßnahmen der Steckbriefe, soweit als möglich, überprüft. Die genaue Abstimmung aller Maßnahmen muss deshalb zu gegebener Zeit im Einzelfall erfolgen.

Die Steckbriefe führen bei den meisten der aufgeführten Maßnahmen an der Lahn der Bezeichnung „Herstellung der linearen Durchgängigkeit“ als Hauptakteur/Träger „privater Träger“ auf. Die WSV ist jedoch zuständig für die Herstellung der aufwärts gerichteten Durchgängigkeit an den Staustufen Naunheim und Dorlar, sowie Runkel, Villmar und Limburg. Für den Fischschutz und den Abstieg sind die Kraftwerksbetreiber zuständig.

Bezüglich der Maßnahmengruppe „Bereitstellung von Flächen und Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen“ wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der groben Planung noch keine inhaltliche Stellungnahme abgegeben werden kann. Bei der weiteren Planung ist den Belangen der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs Rechnung zu tragen.

Für die gesamte Lahn im Zuständigkeitsbereich des WSA Koblenz liegt ein Gewässerunterhaltungsplan vor. Es erschließt sich nicht, inwieweit der Unterhaltungsplan bei der Erstellung der Maßnahmenprogramme zur Umsetzung der WRRL Einklang gefunden hat.

Bei der Abstimmung von Einzelmaßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm  sollte der Unterhaltungsplan Lahn künftig inhaltlich Berücksichtigung finden. Der Unterhaltungsplan kann beim WSA Koblenz angefordert werden.

Neckar

Aus der ID_GIS ist nicht ersichtlich, wo genau sich diese Maßnahmen befinden. Der Link zur kartographischen Darstellung funktioniert nicht. Es ist daher nicht möglich zu überprüfen, ob Maßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm den Ausbaumaßnahmen des Amtes für Neckarausbau Heidelberg im Wege stehen.

Maßnahmennummern 54160, 54162

Zu Fischaufstiegsanlagen, die durch den Bund am Neckar errichtet werden, weise ich auf Folgendes hin:

Geplant werden vom Amt für Neckarausbau Heidelberg (ANH) vorerst 9 Fischaufstiegsanlagen (7 als Neubau, 2 als Ersatz) auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und dem Land Baden-Württemberg. Grundlage für die Priorisierung von Durchgängigkeitsmaßnahmen durch die WSV ist das „Priorisierungskonzept – Durchgängigkeit Bundeswasserstraßen“ (BMVBS 2012), welches derzeit fortgeschrieben wird.

Maßnahmennummer 54758

Die Maßnahme kann nicht verortet werden. Die ID_GIS ist nicht zu lokalisieren. Die ermittelte Streckenlänge der Maßnahme ist nicht nachvollziehbar.

Unklar ist, ob die bereitgestellten Flächen dauerhaft abgegeben oder weiterhin von der WSV unterhalten werden sollen. Unklar ist zudem, nach welchen Kriterien die Unterhaltung erfolgen soll.

Maßnahmennummer 54762

Die Maßnahme kann nicht verortet werden. Die ID_GIS ist nicht zu lokalisieren. Die ermittelte Streckenlänge der Maßnahme ist nicht nachvollziehbar.

Zur Überprüfung sind genauere Angaben erforderlich, insbesondere die genaue Lage der Maßnahme.

Die Kosten können nicht überprüft werden.

Die Maßnahme ist noch mit dem WSA Heidelberg abzustimmen.

Maßnahmennummer 75100

Die Maßnahme kann nicht verortet werden. Die ID_GIS ist nicht zu lokalisieren. Die ermittelte Streckenlänge und die Länge der zu bepl. Strecke der Maßnahme sind nicht nachvollziehbar.

Zur Überprüfung sind genauere Angaben erforderlich, insbesondere die genaue Lage der Maßnahme.

Die Kosten können nicht überprüft werden.

Laut Steckbrief wird die Maßnahme als machbar eingestuft. Dies ist nicht nachvollziehbar. Eine Abstimmung der Maßnahme ist noch nicht erfolgt.

Maßnahmennummer 75104

Die Maßnahme kann nicht verortet werden. Die ID_GIS ist nicht zu lokalisieren. Die ermittelte Streckenlänge und die Länge der zu bepl. Strecke der Maßnahme sind nicht nachvollziehbar.

Zur Überprüfung der Machbarkeit sind genauere Angaben erforderlich, insbesondere die genaue Lage der Maßnahme.

Maßnahmennummer 75108

Die Maßnahme kann nicht verortet werden. Die ID_GIS ist nicht zu lokalisieren. Die ermittelte Streckenlänge der Maßnahme ist nicht nachvollziehbar.

Zur Überprüfung sind genauere Angaben erforderlich, insbesondere die genaue Lage der Maßnahme.

Die Kosten können nicht überprüft werden.

Die Maßnahme ist noch mit dem WSA Heidelberg abzustimmen.

Strategische Umweltprüfung

In dem Umweltbericht sind keine Anpassungen und Korrekturen notwendig, wenngleich die geforderten Einzelmaßnahmen an Bundeswasserstraßen kritisch zu betrachten sind. Die Maßnahmen mögen zwar geringe oder vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umwelt haben, jedoch dürfen sie die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt nicht gefährden oder Nutzungseinschränkungen hervorrufen.

Langfristplanungen an Bundeswasserstraßen

Vorsorglich möchte ich bereits jetzt auf geplante Ausbaumaßnahmen der WSV hinweisen, die die Belange der WRRL berühren können. Bei der Detailplanung der Maßnahmen aus den Maßnahmenprogrammen zur Umsetzung der WRRL ist diese Langfristplanung zu berücksichtigen:

Lahn

An der Lahn müssen in den nächsten Jahren umfangreiche Bestandssicherungsmaßnahmen an den Anlagen (Schleusen, bewegliche Wehre) durchgeführt werden.

Rhein

Am Mittelrhein ist nach Bundesverkehrswegeplan 2015 eine Abladeoptimierung zwischen Mainz und St. Goar auf 2,10 m unter GLW vorgesehen. Des Weiteren ist der Bau von Liegestellen geplant.

Neckar

Die Ausbauplanung der WSV für die Bundeswasserstraße Neckar sieht im Rahmen des Ausbaus des Neckar für das 135m- Schiff folgende Maßnahmen vor:

- Verlängerung jeweils einer Schleusenkammer an allen Staustufen, zunächst jedoch für den unteren Neckar zwischen Mannheim und Heilbronn

- Ausbau von Vorhäfen und Errichtung von Wendestellen

- Instandsetzung von Seitenkanälen

Darüber hinaus plant die WSV die Errichtung von Fischaufstiegsanlagen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Rahmen der Kompensationsvereinbarung für den Ausbau des Neckars für das 135m- Schiff, sowie darüber hinaus im Rahmen der Verpflichtung des Bundes aus § 34 Abs.3 WHG.

Sowohl Unterhaltungs- als auch Ausbaumaßnahmen der WSV müssen die nach §§ 27 bis 31 WHG maßgebenden Bewirtschaftungsziele berücksichtigen, vgl. §§ 8 Abs. 1, 12 Abs. 7 Satz 3 WaStrG. Im Rahmen der jeweiligen Genehmigungsverfahren nach WaStrG für die verkehrlichen Ausbaumaßnahmen werden die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele nach WRRL betrachtet und bewertet.

Nach Maßgabe des Art. 89 Abs. 3 GG und der §§ 4 und 14 Abs. 3 WaStrG ist das Einvernehmen mit der Wasserwirtschaftsbehörde herzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Wachsmuth